Міністерство освіти та спорту України

Таращанський агротехнічний коледж

імені Героя Радянського Союзу О. О. Шевченка

РОБОЧИЙ ЗОШИТ

Для проведення практичних занять з дисципліни

АВТОМАТИЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ І САК

По спеціальності 5.1001.0102 ”Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі ”

студента 3 курсу_________ групи

______________________________________________________

(Прізвище, ім’я, по батькові)

# Тараща, 2011

Укладач О. В. Барало, викладач дисципліни “Автоматизація технологічних процесів і САК”. Таращанського агротехнічного коледжу

Рецензент  Ю. О. Гуртовенко, викладач - методист Таращанського агротехнічного коледжу.

А. М. Пишна  викладач дисципліни “Автоматизація технологічних процесів і САК”. Таращанського агротехнічного коледжу

Представлений робочий зошит відповідає програмі з дисципліни «Автоматизація технологічних процесів і систем автоматичного керування» та призначений для виконання лабораторних робіт студентами вищих навчальних закладів І і ІІ рівнів акредитації по спеціальності 5.1001.0102 ”Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі”

Розглянуто і схвалено на засіданні циклової комісії професійно – практичної підготовки відділення: ” Електрифікації та автоматизації сільськогосподарського виробництва”.

ПРОТОКОЛ №_ _ від_    ____    ___ 2011року

Практичні роботи виконуються відповідно варіанту.

Графічні позначення на схемах виконуються відповідно ГОСТу простим олівцем.

Після виконання практичної роботи студенти здають робочі зошити викладачу на перевірку.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №1

Розробка функціонально - технологічної схеми автоматизації

Мета. Навчитися розробляти функціонально - технологічні схеми автоматизації, та проводити їх аналіз.

Зміст роботи

1. Функціонально – технологічна схема призначена для _______________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Поясніть розміщення приладів і засобів автоматизації на функціонально - технологічній схемі _____________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Заповніть таблицю умовних графічних зображень на схемах автоматизації.

| Найменування | Позначення і розміри |
| --- | --- |
|  | Загальне | Допустиме |

4. Заповніть таблицю  з зображеннями і особливостями виконавчих механізмів.

| Зображення виконавчого механізму | Особливості виконавчого механізму |
| --- | --- |

5. Запишіть зміст літерних позначень в залежності від місця розміщення в графічному позначені.

6. Заповніть таблицю знаючи характеристику приладу

| Характеристика приладу | Позначення |
| --- | --- |
| Прилад ручного дистанційного управління, який встановлений на щиті (кнопковий пост, тумблер). |  |
| Прилад керування, який призначений для вибору керування, встановлений на щиті (перемикач). |  |
| Первинний перетворювач температури, встановлений по місцю (термопара, терморезитор). |  |
| Первинний перетворювач тиску, встановлений по місцю (манометр, вакуумметр). |  |
| Прилад для виміру тиску, який показує з контактним пристроєм (манометр, реле тиску) встановлений по місцю. |  |
| Прилад, який виконує функцію сигналізації верхньої та нижньої межі температури, встановлений на щиті. |  |
| Прилад для вимірювання струму (амперметр) встановлений на щиті. |  |
| Прилад, який спрацьовує від рівня, встановлений по місцю (реле рівня нижнього). |  |
| Прилад для вимірювання швидкості обертання приводу, з реєстрацією, встановлений на щиті. |  |
| Прилад, що реагує на зміну тиску з дистанційною передачею сигналу |  |
| Перетворювач сигналу, встановлений на щиті. Вхідний та вихідний сигнали електричні. |  |
| Пускова апаратура для керування електродвигуном (увімкнення, вимкнення, закривання засувки тощо) |  |
| Перетворювач інформації про вологість із сигналу електричного на пневматичний |  |
| Перетворювач інформації про тиск з пневматичного сигналу на електричний |  |
| Прилад для вимірювання вологості з реєструванням, встановлений на щиті. |  |
| Прилад, який спрацьовує від переміщення, встановлений по місцю (шляховий вимикач). |  |
| Прилад, який спрацьовує від температури, встановлений по місцю (реле температури). |  |
| Прилад для сигналізації, встановлений в щиті |  |

7. Описати виконання позиційних позначень в нижній частині графічного позначення приладів та засобів автоматизації _____________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Розробити функціонально – технологічну схемі відповідно до варіанту

| Прилади на місці |  |
| --- | --- |
| Прилади в щиті керування |  |

9. Пояснити роботу схеми ________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Висновок  _____________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оцінка __________________

Варіанти завдань до практичної №1

Розробити ФТС автоматизації відповідно до завдання

| № варіанта | Завдання |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Керування двигуном насоса в залежності від рівня води в баку, з сигналізацією вмикання двигуна. |
| 2 | Керування двигуном насоса в залежності від тиску води в напірному трубопроводі, з сигналізацією вмикання двигуна |
| 3 | Вмикання двигуна насоса в залежності від тиску води в напірному трубопроводі та вимикання з затримкою часу. |
| 4 | Керування двигуном насоса в залежності від тиску води в баку, з сигналізацією вмикання двигуна. |
| схема до №1, №2, №3, №4 |
| 5 | Керування двигунами вентиляторів в залежності від температури в приміщені, з сигналізацією та показом значення температури |
| 6 | Керування двигунами вентиляторів в залежності від температури в середині та зовні приміщені, з показом значення температури |
| 7 | Періодичне вмикання двигунів вентиляторів протягом доби з сигналізацією |
| 8 | Почергове вмикання двигунів вентиляторів з сигналізацією їх роботи |
| схема до №5, №6, №7, №8 |
| 9 | Керування незалежно двома групами ТЕНів за допомогою регуляторів з сигналізацією їх роботи. |
| 10 | Двохпозиційне керування ТЕНом за допомогою термореле з сигналізацією роботи. |
| 1 | 2 |
| 11 | Керування ТЕНом за допомогою термореле і незалежний вимір температури. |
| 12 | Керування ТЕНом з використанням 2 датчиків і 1 регулятора та сигналізацією їх роботи. |
| схема до №9, №10, №11, №12 |
| 13 | Керування двигуном вентилятора в залежності від температури продукту з незалежним показом температури. |
| 14 | Контроль температури вхідного повітря та періодичне вмикання двигуна вентилятора. |
| 15 | Керування двигуном заслінки в залежності від температури всередині і зовні приміщення з контролем температури. |
| 16 | Керування двигуном вентилятора в залежності від температури продукту і відкривання заслінки. |
| 17 | Керування двигуном насоса води в залежності від температури в приміщені та керування електроклапаном з показом температури в теплообміннику. |
| 18 | Керування двигуном насоса води в залежності від температури води на виході з теплообмінника в тепломережу та керування електроклапаном з показом температури в системі обігріву. |
| 19 | Керування двигуном насоса води в залежності від температури води на вході в теплообмінника з тепломережі та керування електроклапаном при знижені температури нижче заданого значення. |
| 20 | Керування двигуном насоса води в залежності від температури води на вході в теплообмінника з системи обігріву з використанням датчика та регулятора та аварійна сигналізація температури води в тепломережі. |
| 1 | 2 |
| 21 | Керування електроклапаном в залежності від температури води на вході і виході води з теплообмінника в тепломережу |
| 22 | Керування подачею гарячої води при вмиканні двигуна вентилятора в залежності від температури в приміщенні з сигналізацією вмикання. |
| 23 | Керування подачею гарячої води при вмиканні двигуна вентилятора в залежності від температури в приміщенні та вимикання при знижені вхідної води з аварійною сигналізацією. |
| 24 | Керування подачею гарячої води при вмиканні двигуна вентилятора в залежності від температури в приміщенні та вимикання при відсутності води з аварійною сигналізацією. |
| 25 | Керування подачею гарячої води при вмиканні двигуна вентилятора в залежності від температури повітря на вході з сигналізацією роботи двигуна. |
| схема до №22 №23, №24, №25 |

Запитання для самоперевірки

1. Що відображають на функціонально - технологічній схемі?

2. Де розміщують зображення приладів і засобів автоматизації функціонально - технологічних схемах автоматизації?

3. Що показуються в прямокутниках  щитів функціонально - технологічних схем?

4. Як направляють напрямок  дії керуючого сигналу на функціональній схемі?

5. Як показують датчики, вторинні прилади на функціонально - технологічних схемах?

6. Як зображують виконавчі механізми на функціонально - технологічних схемах?

7. Що проставляють нижній частині кола на функціонально - технологічних схемах?

8. З чого складаються позиційні позначення на функціонально - технологічних схемах?

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №2

Розробка принципової електричної схеми автоматизації.

Мета. Навчитися розробляти принципові електричні  схеми автоматизації, та проводити їх аналіз.

Зміст роботи

1. Принципова електрична схема – це ______________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. З чого складаються принципові електричні схеми? _________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Поясніть склад позиційного позначення на принциповій схемі _______________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Поясніть правила, які потрібно дотримуватися при виконані принципових схем

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Поясніть виконання принципових схем рядковим методом __________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Як зображують апарати, що мають контакти ______________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Поясніть правила розміщення позиційного позначення біля графічного зображення приладу _____________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Поясніть суть виконання схеми суміщеним способом _______________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9. Поясніть суть виконання схеми рознесеним способом ______________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10. Замалюйте способи зображення умовних графічних зображень

а) суміщений спосіб.                                 б) рознесений спосіб

11. Заповніть таблицю вказавши літерні коди найпоширеніших елементів

| Приклади видів елементів | Код | Приклади видів елементів | Код |
| --- | --- | --- | --- |
| Струмове реле |  | Реле часу |  |
| Електротеплове реле |  | Реле напруги |  |
| Контактор, магнітний пускач |  | Дросель люмінесцентного освітлення |  |
| Амперметр |  | Вольтметр |  |
| Вимикач або перемикач |  | Ватметр |  |
| Кнопковий вимикач |  | Автоматичний вимикач |  |
| Автоматичний вимикач кола керування |  | Вимикач, що спрацьовує від рівня |  |
| Трансформатор струму |  | Вимикач, що спрацьовує від тиску |  |
| Трансформатор напруги |  | Вимикач, що спрацьовує від положення (шляховий) кутової швидкості |  |
| Діод, стабілітрон |  | Вимикач, що спрацьовує від температури |  |
| Електромагніт |  | Термопара, тепловий датчик |  |
| Датчик тиску |  | Фотоелемент |  |
| Нагрівальний елемент |  | Елементи захисту від перенапруги |  |
| Освітлювальна лампа |  | Плавкий запобіжник |  |
| Прилад світлової сигналізації |  | Прилад звукової сигналізації |  |

12. Поясніть, як позначають силові кола ____________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

13. Поясніть, як позначають кола керування. ________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

14. Основні правила, які потрібно виконувати при позначені кіл керування ______

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

15. В якій послідовності проводиться нумерація силових кіл і кіл керування ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

16. Для чого використовують таблиці на принципових електричних схемах ______

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

17. Розробити принципову електричну схему відповідно до завдання. Проставити нумерацію проводів.

18. Пояснити роботу схеми ______________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Висновок ______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оцінка ________________

Варіанти завдань до практичної роботи №2

Розробити принципову електричну схему автоматизації відповідно до завдання.

Передбачити в схемі автоматичне і ручне керування та світлову сигналізацію вмикання силового обладнання.

| № варіанта | Завдання |
| --- | --- |
| 1 | Керування двигуном насоса в залежності від рівня води в баку |
| 2 | Двохпозиційне керування двигуном насоса в залежності від тиску води в напірному трубопроводі. |
| 3 | Вмикання двигуна насоса в залежності від тиску води в напірному трубопроводі та вимикання з затримкою часу. |
| 4 | Керування двигуном насоса в залежності від тиску води в баку. |
| 5 | Керування двигуном вентилятора в залежності від температури в приміщені. |
| 6 | Керування двигуном вентилятора в залежності від температури в середині та зовні приміщені. |
| 7 | Періодичне вмикання двигуна вентилятора протягом доби . |
| 8 | Почергове вмикання двигунів вентиляторів . |
| 9 | Керування незалежно двома групами ТЕНів за допомогою регуляторів . |
| 10 | Двохпозиційне керування ТЕНом за допомогою термореле . |
| 11 | Керування ТЕНом за допомогою термореле . |
| 12 | Керування ТЕНом з використанням 2 датчиків і 1 регулятора . |
| 13 | Керування двигуном вентилятора в залежності від температури продукту . |
| 14 | Контроль температури вхідного повітря та періодичне вмикання двигуна вентилятора. |
| 15 | Керування двигуном заслінки в залежності від температури всередині і зовні приміщення з контролем температури. |
| 16 | Керування двигуном вентилятора в залежності від температури продукту і відкривання заслінки. |
| 17 | Керування двигуном насоса води в залежності від температури повітря в приміщені та керування електроклапаном . |
| 18 | Керування двигуном насоса води в залежності від температури води на виході з теплообмінника в тепломережу та керування електроклапаном. |
| 19 | Керування двигуном насоса води в залежності від температури води на вході в теплообмінника з тепломережі та керування електроклапаном при знижені температури нижче заданого значення. |
| 20 | Керування двигуном насоса води в залежності від температури води на вході в теплообмінника з системи обігріву з використанням датчика та регулятора. |
| 21 | Керування двигуном насоса та електроклапаном в залежності від температури води на вході і виході води з теплообмінника в тепломережу. |
| 22 | Керування подачею гарячої води при вмиканні двигуна вентилятора калорифера в залежності від температури в приміщенні. |
| 23 | Керування подачею гарячої води при вмиканні двигуна вентилятора калорифера в залежності від температури в приміщенні та вимикання при знижені вхідної води. |
| 24 | Керування подачею гарячої води при вмиканні двигуна вентилятора калорифера в залежності від температури в приміщенні та вимикання при відсутності води з аварійною сигналізацією. |
| 25 | Керування подачею гарячої води при вмиканні двигуна вентилятора калорифера в залежності від температури повітря на вході . |

Запитання для самоперевірки

1. Які позначення використовують у силових колах змінного струму на принципових електричних схемах?

2 Яке позначення повинні мати ділянки кола, розділені контактами апаратів, обмотками реле, приладів, машин, резисторами й іншими елементами на принципових електричних схемах?

3. Яка послідовність позначення повинна бути кіл на принципових електричних схемах?

4. З чого складаються принципові електричні схеми?

5. Для чого використовують позиційні позначення на принципових електричних схемах?

6. Як здійснюється рядковий метод  виконання принципових схем?

7. Як виконуються графічні умовні зображення елементів на принципових електричних схемах суміщеним способом?

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №3

Розробка схеми  внутрішніх з’єднань шафи керування об’єкта автоматизації.

Мета. Навчитися розробляти схеми  внутрішніх з’єднань шафи керування об’єкта автоматизації.

Зміст роботи

1. Поясніть, що зображують на схемах з’єднань ______________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Для чого використовують схеми з’єднань? ________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Запишіть загальні правила виконання схем з’єднань. _______________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Запишіть способи виконання схем з’єднань _______________________________

_______________________________________________________________________

5. Як зображують прилади та засоби автоматизації схемах з’єднань? ____________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Що вказують в колі, яке зображують над приладом? ________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Що вказують у вивідних затискачах приладів, які  умовно зображують колами?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. В чому полягає виконання схеми з’єднань адресним способом? ______________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9. В чому полягає виконання схеми з’єднань графічним способом? _____________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10. Замалюйте фрагмент схеми з’єднань графічним способом.

Рис 1 Фрагмент електричної схеми з’єднань, виконаної графічним способом.

11. В чому полягає виконання схеми з’єднань табличним способом? ____________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

# 12. Заповніть фрагмент таблиці з’єднань та поясніть його.

| Номер ланцюга | З’єднання |
| --- | --- |

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

13. Зобразіть схему внутрішніх з’єднань адресним способом для принципової схеми, відповідно варіанту, з практичної роботи №2

14. Виконайте схему внутрішніх з’єднань табличним способом для вашого варіанту

| Номер ланцюга | З’єднання |
| --- | --- |

Висновок ______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оцінка ________________

Запитання для самоперевірки

1.  Які загальні правила виконання схем з'єднань?

2. Які загальні правила виконання схем з'єднань при адресному способі виконання ?

3.  Які застосовують способи виконання схем з'єднань?

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №4

Вибір елементів системи автоматизації

Мета. Навчитися вибирати апарати для автоматизованої схеми керування.

Зміст роботи

1. Як поділяються апарати, що використовуються в схемах автоматизованого керування? ____________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Основні вимого при виборі апаратів _____________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Для чого використовуються командні апарати? ____________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Які пристрої належать до командних апаратів? ____________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Призначення і характеристика шляхових вимикачів, умови вибору. ___________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Які апарати відносяться до проміжних. Їх характеристика та умови вибору.____

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Призначення, характеристика та умови вибору реле часу. ___________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Первині перетворювачі, умови вибору.___________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

9. Призначення, характеристика та умови вибору виконавчих апаратів.__________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10. Призначення і характеристика сигнальних апаратів._______________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

11. Запишіть характеристику звукових сигнальних апаратів в таблицю

Технічна характеристика звукових сигнальних апаратів

| Звукові апарати | Тип | Номінальна напруга (В) |
| --- | --- | --- |

12. Запишіть характеристику світлових сигнальних апаратів та умови вибору.______

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

13. Система сигналізації, склад та характеристика.______________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

14. Виберіть апарати для автоматизації системи керування відповідно варіанту та вхідних даних.

Варіант №_____. Схема керування ___________________________________________

_________________________________________________________________________

Вхідні дані: ______________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

15. Записати тип і характеристику вибраних апаратів.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Висновок ______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оцінка ________________

Вхідні  дані до практичної роботи №4

.

| № варіанта | Завдання |
| --- | --- |
| 1 | Відстань між електродами в баку - 1 м. |
| 2 | Тиск води в напірному трубопроводі 0,01-0,1 МПа. |
| 3 | Тиск води в напірному трубопроводі 0,03 МПа. та вимикання з затримкою часу 2 хв. |
| 4 | Тиску води в баку 0,06МПа. |
| 5 | Температура в приміщені 160С. |
| 6 | Температура в середині приміщені 180С та зовні приміщені -50С. |
| 7 | Періодичне вмикання двигуна вентилятора протягом доби через кожні 2 години. |
| 8 | Почергове вмикання двигунів вентиляторів з затримкою 2,5 хв . |
| 9 | Керування незалежно двома групами ТЕНів за допомогою регуляторів з температурою 500С і 800С . |
| 10 | Двохпозиційне керування ТЕНом за допомогою термореле з температурою спрацювання 450С і 850С . . |
| 11 | Керування ТЕНом за допомогою термореле з температурою спрацювання 700С. |
| 12 | Керування ТЕНом з використанням 2 датчиків і 1 регулятора з температурою спрацювання 250С і 750С. |
| 13 | Керування двигуном вентилятора в залежності від температури продукту 200С. |
| 14 | Контроль температури вхідного повітря не менше 20С та періодичне вмикання двигуна вентилятора через кожні 1.5 години. |
| 15 | Керування двигуном заслінки в залежності від температури всередині 250С і зовні приміщення 50С. |
| 16 | Керування двигуном вентилятора в залежності від температури продукту 160С і відкривання заслінки при 50С |
| 17 | Керування двигуном насоса води в залежності від температури повітря в приміщені 230С та керування електроклапаном вище 350С. |
| 18 | Керування двигуном насоса води в залежності від температури води на виході з теплообмінника в тепломережу вище 450С та керування електроклапаном вище 550С. |
| 19 | Керування двигуном насоса води в залежності від температури води на вході в теплообмінника з тепломережі вище 450С та керування електроклапаном при знижені температури нижче 500С. |
| 20 | Керування двигуном насоса води в залежності від температури води вище 400С на вході в теплообмінника з системи обігріву з використанням датчика та регулятора. |
| 21 | Керування двигуном насоса та електроклапаном в залежності від температури води на вході і виході води з теплообмінника в тепломережу вище 450С і не нижче 400С. |
| 22 | Керування подачею гарячої води при вмиканні двигуна вентилятора калорифера в залежності від температури в приміщенні 180С . |
| 23 | Керування подачею гарячої води при вмиканні двигуна вентилятора калорифера в залежності від температури в приміщенні 200С та вимикання при знижені вхідної води нижче 220С. |
| 24 | Керування подачею гарячої води при вмиканні двигуна вентилятора калорифера в залежності від температури в приміщенні 240С та вимикання при відсутності води з аварійною сигналізацією. |
| 25 | Керування подачею гарячої води при вмиканні двигуна вентилятора калорифера в залежності від температури повітря на вході 170С. |

Запитання для самоперевірки

- Як поділяють апарати, що використовуються в схемах автоматизованого і автоматичного керування електроустановками?

- Як вибирають апарати, що використовуються в схемах автоматизованого і автоматичного керування електроустановками?

- Для чого призначені шляхові та кінцеві вимикачі?

- За якими умовами вибирають проміжні реле?

- За якими умовами вибирають первинні перетворювачі: датчики тиску, вологості, температури, рівня?

- Які пристрої відносяться до виконавчих апаратів?

- Для чого використовуються командні апарати?

- Які пристрої належать до командних апаратів?

- Як вибирають командні апарати

- Для чого використовуються проміжні апарати?

- За якими умовами вибирають реле часу?

- Для чого призначені виконавчі апарати?

- Як вибирають виконавчі механізми з електродвигуним приводом?

- Як вибирають сигнальні апарати?

# Text boxes

1.________________________________________________________________

2.________________________________________________________________

3.________________________________________________________________

схема до №17, №18, №19, №20, №21

схема до №13, №14, №15, №16